### Таблица норм освещенности

Лк – люксы; 1 люмен/м. кв. (люмен Lm – единица величины светового потока)

| Типы помещений | Освещенность по нормам (лк) |
| --- | --- |
|  | Российским (СНиП 23-05-95) | Международным (МКО) |
| Офисы общего назначения с использованием компьютеров | 200-300 | 500 |
| Офисы большой площади со свободной планировкой | 400 | 750 |
| Офисы с чертежными работами | 500 | 1000 |
| Конференц-залы | 200 | 300 |
| Лестницы, эскалаторы | 50-100 | 150 |
| Коридоры, холлы | 50-75 | 100 |
| Архивы | 75 | 200 |
| Кладовые | 50 | 100 |

| Нормы освещенности (усредненные) |
| --- |
| Помещение | Средняя мощность , W \ m2 |
|  | Лампа накаливания | Галогенная | Люминисцентная |
| Спальня | 10-20 | 14-17 | 4-5 |
| Гостиная | 10-35 | 25-30 | 7-9 |
| Кухня | 12-40 | 30-35 | 8-10 |
| Ванная комната | 10-30 | 23-27 | 6-8 |
| Коридор | 10-15 | 11-13 | 3-4 |
| Подвал\гараж | 10-15 | 11-13 | 3-4 |
| Хобби комната | 30-90 | 70-80 | 18-22 |

| Размер помещения | Очень яркий свет | Яркий свет | Мягкий свет |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | ~ 500lux | ~300 lux | ~ 150 lux |
| < 6 m2 | 150 W | 150W | 60W |
| 8 m2 | 200W | 140W | 80W |
| 10 m2 | 250W | 175W | 100W |
| 12 m2 | 300W | 210W | 120W |
| 16 m2 | 400W | 280W | 160W |
| 20 m2 | 500W | 350W | 200W |
| 25 m2 | 600W | 420W | 240W |
| 30 m2 | 700W | 490W | 280W |

Примечание:

Рекомендации для светильников примерах создают основное освещение комнат. Оно

дополняется другими источниками освещения, такими как, например, настольные лампы в

гостинной, светильники под навесными шкафами на кухне или светильники для зеркала в

ванной. Помещения, обставленные в светлых тонах, требуют меньше светильников, чем

помещения, обставленные в темных тонах, чтобы получить одинаковое освещение.

Рекомендации основанны на средних данных многолетнего опыта и на различных тестах,

которые компания Paulmann Licht проводила самостоятельно